DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS.

LOCAL: RUA LATERAL AO PARQUE NATURAL DO CUMANDAÍ

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: NAVIRAÍ/MS

AREA: 3.000,75 m²

LEVANTAMENTO DE DADOS

De acordo com a Instrução de Projeto IP-02 – classificação das vias da SIURB/PMSP

Via local – Tráfego leve –  “N” característico = 105

Considerando R = 3,0 cm (projeto)

Kr = 2,00 (CBUQ) – Concreto Betuminoso Usinado a Quente (Coeficiente de equivalência estrutural – K – Fonte : Manual de técnicas de pavimentação – Wlastermiler de Senço)

Utilizando o Ábaco de Dimensionamento – Método DNER - 1966

H20 = 30

Considerando Kb = 1,00

Temos:

R x Kr + B x Kb = H20

3,0 x 2,0 + B x 1 = 30

B = 24 cm (Base)

Terraplanagem para regularização e reforço do subleito considerando:

IS = 12  ;  Kn = 0,71 ;  N= 105  ; Hm = 35

R x Kr  + B x Kb + hn x 0,71 = 35

hn x 0,71 = 35 – (3,0 x 2,0 + 20)

hn = 9/0,71 = 12,67

hn adotado = 13,00 cm

R = 3,0 cm (CBUQ)

B = 24,0 cm (bica corrida)

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS

Engº Civil – CREA 9.432/D-MS

Gerente de Obras