# ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

- - DA INTRODUÇÃO

Estudo Técnico Preliminar para a primeira etapa do planejamento da contratação visando auxiliar no Termo de Referência, melhorando a fase de planejamento, em alteração de fluxo junto a este município.

A equipe técnica foi nomeada provisoriamente, encontrando-se os ETP’s em fase de implantação no município, portanto em construção do modelo piloto.

# - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de empresa especializada para execução de RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA NA AVENIDA MATO GROSSO, no município de Naviraí/MS, incluindo o fornecimento de material e mão de obra especializada, conforme orientações contidas neste estudo técnico preliminar.

# II - SUPORTE LEGAL

O presente Estudo Técnico Preliminar reger-se-á pelas seguintes legislações:

- Lei nº 8.666/93 e suas alterações;

- NR6 – Exige que a construtora forneça equipamentos de proteção individual;

- DNIT 104/2009 - ES - Terraplenagem - serviços preliminares;

- DNIT 106/2009 - ES - Terraplenagem – cortes;

- DNIT 107/2009 - ES - Terraplenagem – empréstimos;

- DNIT 108/2009 - ES - Terraplenagem – aterros;

- DNIT 141/2010 - ES - Pavimentação - base estabilizada granulometricamente;

- DNIT 144/2012 - ES: Pavimentação asfáltica – Imprimação com ligante asfáltico;

- DNIT 145/2012 - ES: Pavimentação – Pintura de ligação com ligante asfáltico;

- DNIT 031/2006 - ES (*) - Pavimentos Flexíveis – Concreto Asfáltico;

- DNIT 100/2009 - ES - Obras complementares - Segurança no trafego rodoviário - sinalização horizontal;

- DNIT 101/2009 - ES - Obras complementares - Seguranca no trafego rodoviario - sinalizacao vertical.

# - ANÁLISE DA CONTRATAÇÃO ANTERIOR

Não se aplica

# - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A pavimentação asfáltica é o nome dado ao processo que faz com que as estradas recebam uma camada final de rolamento, que neste caso se dá com o concreto asfáltico usinado a quente.

A pavimentação melhora a mobilidade, as condições de rolamento, trazendo segurança e comodidade para os veículos, além de otimizar a performance e a mobilidade de todos os sistemas modais compartilhados sobre esta rodovia pavimentada.

Desta feita, proporciona ainda um conforto a população, melhorando as condições de limpeza, contribuindo para a saúde pública.

Deste modo, entendemos estar justificado a contratação supracitada.

# - PLANEJAMENTO

As despesas decorrentes consecução do objeto contratual correrão à conta da seguinte dotação orçamentaria indicada pelo gestor, vigente no Município de Naviraí: Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Convênio AGESUL nº. 055/2022

DESPESA: 8884

FONTE: 1.701.0000 - GERENCIA DE OBRAS

# - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Recomenda-se para garantir a executabilidade do objeto em questão:

  - Atendimento da Norma Regulamentadora: NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

  - A Empresa deve fornecer os equipamentos de segurança (EPI’s e EPC).

# DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

Apresentação de Certidão de Registro e Quitação da empresa e do responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura CAU, dentro do prazo de vigência;

Atestado fornecido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, com a(s) planilha(s) de serviço(s) devidamente registrado no CREA ou CAU, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico (CAT) comprovando que o seu responsável (eis) técnico (s), já executou (aram) obras ou serviços compatíveis com os itens, relativos à parcela de maior relevância do objeto da licitação, que é:

| Descrição | Unid. | Qtde. |
| --- | --- | --- |
| Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina | t | - |
| Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 | un | - |

Somente será (ão) aceito(s) atestado(s) fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo CREA ou CAU da região onde foram executados os serviços;

Atestados que tenha responsável técnico por supervisão, coordenação, fiscalização, preposto, não serão considerados no cumprimento da exigência deste subitem.

A comprovação do vínculo empregatício do (s) profissional (s) detentor (es) de atestado (s) técnicos (s) apresentado (s) com a empresa LICITANTE, deverá ser feita mediante apresentação da carteira profissional, onde consta o nome do profissional (s); ou contrato de prestação de serviço mantido entre as partes, registrado no CREA ou CAU; no caso de sócio ou diretor a comprovação será feita através do Estatuto ou Contrato Social.

# – DA ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E DO PREÇO REFERENCIAL

Os quantitativos foram determinados com base no projeto executivo em questão, o qual representa o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização da execução da obra, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a execução do objeto.

O valor total estimado é de R$ 5.996.782,69 (Cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos), conforme a planilha orçamentária – referência SINAPI (Janeiro/2022), AGESUL DEIURB (maio/2022), que aborda a mensuração dos itens, quantidades, valores unitários e valores totais para execução do objeto – anexo II.

Conforme planilha orçamentária abaixo:

| Item | Descrição | DMT | Unid. | Qtde. | Custo Unitário | Preço Unitário | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cód. Oficial |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 IUS0001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado (REF 74209/001 descontinuado em 01/01/2020) |  | m² | 8,000 | 418,16 | 504,71 | 4.037,68 |
| 01.02 10775 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 8,000 | 830,00 | 1.001,81 | 8.014,48 |
| 01.03 10776 | Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio, sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) |  | mês | 8,000 | 648,43 | 782,65 | 6.261,20 |
| 01.04 IUSP0004 | Locação de uma unidade de banheiro químico (2,31x1,15x1,15)m com uma higienização por semana, inclusive transporte, carga e descarga |  | mês | 8,000 | 1.200,00 | 1.448,40 | 11.587,20 |
| 01.05 13244 | Cone de sinalização em PVC rígido com faixa refletiva, H = 70/76 cm |  | un | 50,000 | 44,90 | 54,19 | 2.709,50 |
| 01.06 IUI00003 | Sinalização de advertência de obra com placa (fundo laranja) sobre cavalete, conforme ABNT-NBR-7678 |  | un | 50,000 | 392,22 | 473,40 | 23.670,00 |
| 01.07 97054 | Instalação de sinalizador noturno led. Af_11/2017 |  | un | 50,000 | 29,91 | 36,10 | 1.805,00 |
|  | Total - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  | 58.085,06 |
| 02 | REMENDO PROFUNDO |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 IUP30005 | Demolição de pavimento asfáltico com emprego de retro-escavadeira e serra de disco, exclusive bota-fora do material |  | m³ | 810,000 | 18,11 | 21,85 | 17.698,50 |
| 02.02 90105 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura menor que 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_02/2021 |  | m³ | 1.038,960 | 8,34 | 10,06 | 10.451,93 |
| 02.03 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 810,000 | 8,08 | 9,75 | 7.897,50 |
| 02.04 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 3.240,000 | 2,32 | 2,80 | 9.072,00 |
| 02.05 IUP30021 | Colchão de rachão e/ou pedra-de-mão, fornecimento e espalhamento. Exclusive transporte da pedra |  | m³ | 405,000 | 85,85 | 103,62 | 41.966,10 |
| 02.06 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 13.162,500 | 2,32 | 2,80 | 36.855,00 |
| 02.07 IUP30031 | Recomposição manual de base para pavimentação com bica corrida, inclusive compactação e fornecimento de materiais. Exclusive transporte. |  | m³ | 270,000 | 116,37 | 140,45 | 37.921,50 |
| 02.08 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 8.775,000 | 2,32 | 2,80 | 24.570,00 |
|  | Total - REMENDO PROFUNDO |  |  |  |  |  | 186.432,53 |
| 03 | TAPA BURACO |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 IUP30002 | Recorte mecânico de pavimento asfáltico ou piso de concreto, com serra de disco diamantado para piso/asfalto |  | m | 544,000 | 3,33 | 4,01 | 2.181,44 |
| 03.02 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 102,960 | 8,08 | 9,75 | 1.003,86 |
| 03.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 411,840 | 2,32 | 2,80 | 1.153,15 |
| 03.04 IUP30031 | Recomposição manual de base para pavimentação com bica corrida, inclusive compactação e fornecimento de materiais. Exclusive transporte. |  | m³ | 114,400 | 116,37 | 140,45 | 16.067,48 |
| 03.05 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 2.860,000 | 2,32 | 2,80 | 8.008,00 |
| 03.06 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 |  | m² | 572,000 | 1,65 | 1,99 | 1.138,28 |
| 03.07 IUP0008 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. REF SINAPI 41903 |  | t | 0,286 | 4.570,00 | 5.267,83 | 1.506,59 |
| 03.08 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 572,000 | 0,83 | 1,00 | 572,00 |
| 03.09 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 8,580 | 1,41 | 1,70 | 14,58 |
| 03.10 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 95,810 | 0,55 | 0,66 | 63,23 |
| 03.11 1518 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina |  | t | 171,600 | 590,00 | 680,09 | 116.703,44 |
| 03.12 IUP20005 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | t | 171,600 | 45,61 | 55,05 | 9.446,58 |
| 03.13 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 686,400 | 1,57 | 1,89 | 1.297,29 |
|  | Total - TAPA BURACO |  |  |  |  |  | 159.155,92 |
| 04 | FRESAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 IUP30027 | Fresagem descontínua revestimento betuminoso |  | m³ | 171,600 | 298,30 | 360,04 | 61.782,86 |
| 04.02 100974 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). Af_07/2020 |  | m³ | 171,600 | 8,08 | 9,75 | 1.673,10 |
| 04.03 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 686,400 | 2,32 | 2,80 | 1.921,92 |
|  | Total - FRESAGEM |  |  |  |  |  | 65.377,88 |
| 05 | RECICLAGEM |  |  |  |  |  |  |
| 05.01 IUP30250 | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base (Refer. SICRO CÓD. 4011481 - jan/2021) |  | m³ | 5.357,970 | 28,52 | 34,42 | 184.421,32 |
|  | Total - RECICLAGEM |  |  |  |  |  | 184.421,32 |
| 06 | RECAPEAMENTO CBUQ |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 99814 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. Af_04/2019 |  | m² | 43.667,910 | 1,65 | 1,99 | 86.899,14 |
| 06.02 IUP0008 | Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica. REF SINAPI 41903 |  | t | 21,834 | 4.570,00 | 5.267,83 | 115.017,80 |
| 06.03 IUP30118 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE EMULSÃO |  | m² | 43.667,910 | 0,83 | 1,00 | 43.667,91 |
| 06.04 102330 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 655,020 | 1,41 | 1,70 | 1.113,53 |
| 06.05 102331 | Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 7.314,390 | 0,55 | 0,66 | 4.827,49 |
| 06.06 1518 | Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aquisição posto usina |  | t | 4.441,960 | 590,00 | 680,09 | 3.020.932,57 |
| 06.07 IUP20005 | Aplicação de concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ), exclusive transporte e material Ref SINAPI 95995 |  | t | 4.441,960 | 45,61 | 55,05 | 244.529,89 |
| 06.08 95878 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). Af_07/2020 |  | t.km | 17.767,840 | 1,57 | 1,89 | 33.581,21 |
|  | Total - RECAPEAMENTO CBUQ |  |  |  |  |  | 3.550.569,54 |
| 07 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 102509 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. Af_05/2021 |  | m² | 441,600 | 22,16 | 26,74 | 11.808,38 |
| 07.02 102512 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. Af_05/2021 |  | m | 5.497,960 | 5,04 | 6,08 | 33.427,59 |
| 07.03 102513 | Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo. Af_05/2021 |  | m² | 254,000 | 38,68 | 46,68 | 11.856,72 |
| 07.04 IUS20001 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural |  | un | 40,000 | 380,90 | 459,74 | 18.389,60 |
| 07.05 IUS20001 | Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical (até 0,36 m²), incluindo suporte de madeira pintado a cal e fixado em base de concreto não estrutural |  | un | 40,000 | 380,90 | 459,74 | 18.389,60 |
| 07.06 IUS87003 | Fornecimento e implantação de placa em aço - pelicula III+III - Ref. SICRO cod. 5213572 |  | m² | 24,000 | 784,09 | 946,39 | 22.713,36 |
| 07.07 IUS87006 | Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m (REF SICRO 5213859) |  | un | 80,000 | 382,90 | 462,16 | 36.972,80 |
| 07.08 IUS87011 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação Ref SICRO 5213870 |  | un | 4,000 | 3.020,02 | 3.645,16 | 14.580,64 |
|  | Total - SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  |  | 168.138,69 |
| 08 | SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED |  |  |  |  |  |  |
| 08.01 101632 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 |  | un | 90,000 | 54,96 | 66,33 | 5.969,70 |
| 08.02 101658 | Luminária de led para iluminação pública, de 138 w até 180 w - fornecimento e instalação. Af_08/2020 |  | un | 360,000 | 924,54 | 1.115,91 | 401.727,60 |
| 08.03 96985 | Haste de aterramento 5/8 para SPDA - fornecimento e instalação. Af_12/2017 |  | un | 90,000 | 86,29 | 104,15 | 9.373,50 |
| 08.04 IUI00022 | Suporte tipo pétala com 4 luminarias de led 150w |  | un | 90,000 | 822,36 | 992,58 | 89.332,20 |
| 08.05 IUS20030 | Caixa de passagem com tampa de ferro tipo leve 300L-400mm de altura, conforme especificação CET-RIO. Fornecimento e assentamento. |  | un | 90,000 | 436,23 | 526,52 | 47.386,80 |
| 08.06 91924 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 3.240,000 | 2,65 | 3,19 | 10.335,60 |
| 08.07 91929 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 3.240,000 | 7,08 | 8,54 | 27.669,60 |
| 08.08 101563 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação. Af_07/2020 |  | m | 4.149,000 | 32,35 | 39,04 | 161.976,96 |
| 08.09 100620 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, h=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - fornecimento e instalação. Af_11/2019 |  | un | 90,000 | 4.224,29 | 5.098,71 | 458.883,90 |
| 08.10 101174 | Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. Af_05/2020 |  | m | 180,000 | 78,07 | 94,23 | 16.961,40 |
| 08.11 97881 | Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. Af_12/2020 |  | un | 90,000 | 132,33 | 159,72 | 14.374,80 |
| 08.12 93358 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021 |  | m³ | 207,450 | 71,04 | 85,74 | 17.786,76 |
| 08.13 94319 | Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 |  | m³ | 207,450 | 75,11 | 90,65 | 18.805,34 |
| 08.14 93008 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. Af_12/2021 |  | m | 1.383,000 | 21,59 | 26,05 | 36.027,15 |
| 08.15 96971 | Cordoalha de cobre nu 16 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. Af_12/2017 |  | m | 270,000 | 38,41 | 46,36 | 12.517,20 |
| 08.16 IUSP0006 | Retirada de poste de aço ou de concreto de 4,5m a 9m ref. SCO cod. IP 59.20.0500 |  | un | 51,000 | 306,63 | 370,10 | 18.875,10 |
|  | Total - SUBSTITUIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUMINÁRIAS DE LED |  | 1.348.003,61 |
| 09 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  |  |
| 09.01 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). Af_07/2020 |  | m³.km | 799,320 | 2,68 | 3,23 | 2.581,80 |
| 09.02 96386 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. Af_11/2019 |  | m³ | 199,830 | 7,91 | 9,54 | 1.906,37 |
| 09.03 100575 | Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019 |  | m² | 21.431,890 | 0,11 | 0,13 | 2.786,14 |
| 09.04 IUD20048 | Entrada para descida d'água - c/areia e brita comerciais - EDA 01 Ref. Cód. Sicro 2003385 |  | un | 19,000 | 95,44 | 115,19 | 2.188,61 |
| 09.05 IUD20049 | Descida d'água tipo rápido - canal retangular - DAR 02 |  | m | 38,000 | 113,50 | 136,99 | 5.205,62 |
|  | Total - SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  |  | 14.668,54 |
| 10 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 10.01 90778 | Engenheiro Civil de obra pleno com encargos complementares |  | h | 600,000 | 119,02 | 143,65 | 86.190,00 |
| 10.02 91677 | Engenheiro Eletricista com encargos complementares |  | h | 400,000 | 108,49 | 130,94 | 52.376,00 |
| 10.03 90780 | Mestre de obras com encargos complementares |  | h | 860,000 | 30,10 | 36,33 | 31.243,80 |
| 10.04 88326 | Vigia noturno com encargos complementares |  | h | 860,000 | 22,19 | 26,78 | 23.030,80 |
| 10.05 90781 | Topografo com encargos complementares |  | h | 700,000 | 23,01 | 27,77 | 19.439,00 |
| 10.06 88253 | Auxiliar de Topógrafo com encargos complementares |  | h | 700,000 | 11,19 | 13,50 | 9.450,00 |
| 10.07 88321 | Técnico de laboratório com encargos complementares |  | h | 600,000 | 30,19 | 36,43 | 21.858,00 |
| 10.08 88249 | Auxiliar de laboratório com encargos complementares |  | h | 600,000 | 25,33 | 30,57 | 18.342,00 |
|  | Total - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  |  | 261.929,60 |
|  |  | Total Geral |  |  |  | 5.996.782,69 |

# - JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO E SOLUÇÃO A CONTRATAR

Em análise ao processo em comento, recomenda-se a modalidade a ser adotada Tomada de Preço, em razão do valor, nos moldes da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações.

Art. 22. São modalidades de licitação: II - tomada de preços;

§ 2o Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação.

Além disso, para execução da referida obra, essa municipalidade não conta com profissionais e nem equipamentos para sua devida execução, motivo pelo qual a melhor solução a contratar é a contratação de uma empresa especializada.

# – DESCRIÇÃO DETALHADA DO SERVIÇO

Todo o material empregado na obra deverá receber aprovação da fiscalização antes de ser utilizado. No caso de o construtor substituir materiais ou serviços que constam nesta especificação, deverá apresentar memorial descritivo, memorial justificativo para sua utilização e a composição orçamentária completa, que permita comparação com materiais e/ ou serviços semelhantes.

Os serviços e materiais serão executados em conformidade com as Normas Brasileiras, bem como ser de acordo com o memorial descritivo – anexo I.

A execução da obra, deverá seguir obrigatóriamente o cronograma fisico financeiro para suas etapas:

# - BENEFÍCIOS DIRETOS E INDIRETOS DA CONTRATAÇÃO

- Melhorias na infraestrutura e qualidade de vida para os munícipes;

- Garantir boas condições de locomoção e segurança ao trafegar;

- Fluidez no trânsito;

- Valorização mobiliária.

# - PROVIDÊNCIAS PARA A ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

Não se aplica.

# - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O instrumento Contratual terá vigência 10 (dez) meses, contados a partir da assinatura do contrato, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas a alterações, posto que a licitante vencedora é responsável pela substituição do equipamento que vier a ter defeito pelo período de 72 (setenta e dois) meses de garantia dos produtos.

Prazo: A obra deverá ser realizada no prazo máximo de 8 (oito) meses contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

# XIV – DEMAIS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DA OBRA QUE DEVERÁ CONSTAR NO CONTRATO

  - Após o recebimento da Ordem de Execução do Serviço, a contratada deverá apresentar junto a Gerência de Obras de Naviraí/MS, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovante de ART de Execução para início da obra;

  - Será obrigatória a utilização e permanência no local o Diário de Obra, onde deverá conter todas as informações relativas aos serviços executados. Os aditivos ou supressão de prazo ou valores só serão aceitos com base nas informações anotadas;

  - O pagamento da primeira medição estará condicionado à apresentação da Matrícula da Obra (CEI) junto ao INSS, onde deverá constar no campo “identificação” na Ficha cadastral do INSS (CEI) o nome da “Prefeitura Municipal de Naviraí”;

  - Deverá constar em todas as notas fiscais emitidas para cada medição, o número da matrícula do CEI;

  - O pagamento de cada medição será efetuado após comprovação pela CONTRATADA de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos como INSS e FGTS, observando que o INSS referente a cada nota fiscal emitida será retido; apresentar ainda a CNDT junto a Justiça do Trabalho, Certidão Estadual e Municipal, sendo que o pagamento da última medição será condicionado, obrigatoriamente, a apresentação da Certidão Negativa de Débitos do CEI, com o valor mínimo de 20% sobre o montante da Obra;

  - A empresa devera fornecer e afixar as placas conforme solicitado pela Gerência de Obras.

# - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

O fiscal do contrato será o servidor especialmente designado pela administração, com atribuições de acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de contratos administrativos. É o representante da Administração, especialmente designado nas formas do art. 67 e 73, da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º, para exercer o acompanhamento e fiscalização da execução contratual, devendo informar à Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos serviços prestados pela contratada, propor soluções para regularização de faltas e problemas observados e sanções que entender cabíveis.

Serão designados pela Gerência Municipal de Obras, como Fiscais de contrato para a licitação pretendida, os servidores:

| NOME | MATRÍCULA |
| --- | --- |
| DIEGO DE SOUZA ANTUNES – Fiscal Titular | 25569-0 |
| GESSÉ DA SILVA ANDRADE – Fiscal Suplente | 2829-0 |

Naviraí (MS), 16 de janeiro de 2023.

FLÁVIO ROBERTO VENDAS TANUS

Gerente de Obras

DIEGO DE SOUZA ANTUNES

Gerente do Núcleo de Projetos e Obras